Evaluatie airco verbruik Kwikstaarthoek 8  		                        (8/5/2023)

Jaarverbruik gas 21/22 per stand 30/4/22 bedroeg 1529 m3 voor verwarming zowel als sww/warm water.

Intussen is er wel wat aan de isolatie van ons huis veranderd nl. de 40jr oude dubbel glas/alu schuifpui werd medio 2022 vervangen door hr++/alu schuifpui + Tonzon vloerverwarming. Ik schat het effect daarvan op 20%

Het berekend gasverbruik verwarming 'alleen' (1529m3 – 200m3 sww) * 0.8 = 1063m3. (zonder airco)

Jaarverbruik stroom 21/22 2319 Kwh en 22/23 per 30/4 =  4626 Kwh

De extra Kwh airco (half oktober tm eind april) circa 2297 Kwh (4626-2329 Kwh)

Opm 1:	woonkamer 3,5Kw 8.30-24.00uur, keuken 2,5Kw 8.30/23.00uur, slaapkamer 2.5Kwh 22.30uur-	24.00)

Opm 2:	de eerste dagen hebben wij wat gemodderd met de afstemming CV airco waardoor de CV nog 	enigszins zal hebben bijgedragen. Derhalve lijkt een seizoensverbruik van 2500Kwh/jr een 	veiliger aanname.

Opm 3: Koken gebeurt o.b.v. inductie.

Jaarverbruik gas 22/23 per 30/4 = 341m3

HR C5 ketel (Remeha Tzerra 39c) als backup + sww aangehouden. Indien nodig kan de combinatie cv + airco verder als hybride verwarmingssysteem worden ingezet.

Afgelopen (milde) winter het inzetten van de CV echter niet nodig geweest.

Na verlaging van het CV vermogen (dus afgestemd op incidenteel/alleen de bovenverdieping) is het gasverbruik gedaald tot 12m3 per maand.

Kosten vergelijking: o.b.v. de huidige max. tarieven t.w. 0.40 Kwh en 1,40m3

oude situatie

CV sww + CV verwarming           (200m3 + 1063m3) * 1,40  = € 1768

nieuwe situatie

CV sww + airco   			(200m3) * 1,40 + 2500Kwh * 0.40 =  € 1280,-

CV + airco + boiler			(2500Kwh + (650 Kwh80 boiler ) * 0,40) = € 1260,-

toekomstig

'all electric'				 1260 – 170 (netwerkkstn) = € 1090,-

Opm 1: bovenstaande vergelijkingen dekken alleen het stookseizoen (15/10/22 – 1/5/23).

qua graaddagen was voorjaar 2023 aanmerkelijk kouder dan dat van 2022.

Opm 2: na installatie van zonnepanelen + A label boiler zal het gasverbruik tot 0 worden gereduceerd. 	CV wordt dan 100% back-up.

Opm 3:	onderhoudskosten zijn buiten beschouwing gelaten.

Opm 4 	ter info: Airco gebruik voor koeling wordt door Milieu Centraal ingeschat op circa 100Kwh/jr. (Lijkt 	mij eerlijk gezegd wat weinig)

Concluderend:

De combinatie airco + stand by CV-ketel + sww is circa 30% goedkoper dan alleen met CV (1280 vs 1768)

Aanschaf van een (zuinige A label) elektrische-boiler met behoud van de gasaansluiting (t.b.v. back-up) maakt op zich weinig uit. (1260 vs 1280). Daarvoor moet de stap naar 'all electric' worden gezet. (1260 – 170)

In beide gevallenen zullen zonnepanelen de besparingen aanzienlijk kunnen vergroten.

Afgezien van het salderingspercentage zullen stroom- en gas tarieven van grote invloed op het financiële plaatje zijn. Niettemin is het voornemen van min. Jetten gas duurder en stroom goedkoper te maken een belangrijke stap richting 'all electric'.